## Slide 1
北醒雷达串口助手
选择波特率
雷达配置
选择串口
---
选择id(1-255)
设备测距
设置
恢复出厂
修改id
修改波特率
强度：
距离(cm)：
连接
设置
设置
当前id：
当前波特率：
设备查找
开始
扫描当前雷达中…
全部扫描结束时间为90S左右
制图
距离(cm)：
测距次数
雷达测距折线图

## Slide 2
①点击下拉列表选择雷达设备连接的串口
②点击下拉列表选择波特率，点击文本框输入id号
③点击连接按钮下方显示测距值，并切换为连接中，再次点击取消连接

## Slide 3
①点击下拉列表选择雷达设备连接的串口
②点击下拉列表选择波特率，点击文本框输入id号
③点击下拉列表选择修改波特率为9600
若已知设备波特率为115200，id为1
④点击设置按钮，若成功则弹出提示框，否则请检查②中是否成功连接设备
提示框示例

## Slide 4
①点击下拉列表选择雷达设备连接的串口
②点击下拉列表选择波特率，点击文本框输入id号
③点击文本框输入修改id为3
若已知设备波特率为115200，id为1
④点击设置按钮，若成功则弹出提示框，否则请检查②中是否成功连接设备
提示框示例

## Slide 5
①点击下拉列表选择雷达设备连接的串口
②点击下拉列表选择波特率，点击文本框输入id号
若已知设备波特率为9600，id为3
③点击设置按钮，若成功则弹出提示框，否则请检查②中是否成功连接设备
提示框示例

## Slide 6
①点击下拉列表选择雷达设备连接的串口
②点击开始按钮，对设备的波特率和id进行扫描，期间会弹出等待提示框
若未知设备波特率和id
提示框示例
③扫描结束后会显示当前雷达设备的波特率和id